## Slide 1
Android 车机 AI 集成架构方案
基于 Google ADK Kotlin (Android) + 可插拔 AIBox 大模型推理盒
核心理念：Agent 是大脑的“意志”，AIBox 是大脑的“算力”
语音 / UI / 物理按键 → ADK Agent 主导循环 ⇄ AIBox 推理 → Agent 执行 Tools → 反馈用户
v1.0 · 2026-09-04

## Slide 2
目录
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
2
01
方案概述与设计原则
02
整体架构（分层 / 部署）
03
核心交互流程（时序 / 状态机）
04
模块详细设计（输入 / Agent / 通信 / Tools / 输出）
05
AIBox 热插拔与降级策略
06
安全与权限设计
07
性能与时延优化
08
常见理解误区澄清
09
工程落地路线图

## Slide 3
1. 方案概述
在 Android 车机 (AAOS) 上集成大模型能力，推理算力由可插拔 AIBox 承担
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
3
目标
• 自然语言车控：“有点热，把空调调到 22 度”
• 多轮对话：具备上下文记忆的语音助手
• 多模态输入：语音、触屏 UI、方向盘物理按键统一进入同一 Agent
• 算力解耦：大模型运行在可插拔 AIBox，车机本体不承担推理算力
核心设计原则
原则 | 说明
Agent 为控制中枢 | 决策循环、工具执行、安全校验都在车机侧 ADK Agent 内完成
AIBox 只做推理 | 无状态“算力”，输入 prompt，输出文本 / tool-call 指令
协议标准化 | AIBox 暴露 OpenAI 兼容 API，换模型/换盒子零改动
可降级 | AIBox 未插入 / 故障时，基础车控仍可用
安全优先 | 白名单 + 参数校验 + 危险操作二次确认
用户输入
Agent (车机, ADK)
主导循环
AIBox
推理
Agent 执行
Tools
反馈用户
⇄ 多轮

## Slide 4
2.1 整体分层架构
五层结构：输入 → Agent → 通信 → Tools → 输出；AIBox 为独立可插拔单元
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
4
🚗 车机 Android (AAOS)
① 输入层
♪ 语音助手
(唤醒 + ASR)
▣ UI 触控
(Compose / View)
⌨ 物理按键
(KeyEvent / VHAL)
意图统一入口 UserRequest(text, source, carContext)
② Agent 层 (ADK Kotlin)
Runner
驱动多轮循环
Session / Memory
历史 · 偏好
LlmAgent
Instruction + Tools
AIBoxModel : Model
LLM 适配器
安全策略引擎
白名单·校验·确认
③ AIBox 通信层
设备发现 UsbManager/mDNS
心跳 & 状态机
HTTP/gRPC 客户端 (流式)
降级路由 本地规则/云端
④ Tools 执行层 (权限白名单 + 确认机制)
车控 CarProperty
导航
媒体
电话
系统设置
⑤ 输出层
♫ TTS 播报
▣ UI 渲染 / 卡片
车控执行反馈
📦 AIBox (可插拔)
推理服务
/v1/chat/completions (OpenAI 兼容)
本地大模型
支持 function calling
可选
ASR / TTS / RAG 向量库
USB / Ethernet / Wi-Fi
💡 AIBox 是无状态推理引擎
决策循环与 Tool 执行权
全部在车机 Agent 侧

## Slide 5
2.2 部署视图
车机 SoC 运行 Agent App；AIBox 运行推理服务；云端 LLM 为可选降级
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
5
车机 SoC
Agent App
(ADK Kotlin)
Car Service
(VHAL)
Audio HAL
(Mic / Speaker)
• 输入归一化 / Session / Tools
• 安全策略 / 降级路由
• 不承担模型推理
AIBox (NPU / GPU 盒子)
推理服务
llama.cpp / vLLM / 厂商 SDK
模型权重
7B ~ 14B 量化
• OpenAI 兼容 HTTP + SSE 流式
• /health 心跳
• 可选 ASR / TTS / RAG
USB-C (RNDIS/NCM)
或 车载以太网
☁ 云端 LLM (可选降级)
有网络时使用

## Slide 6
3.1 单次请求完整时序（含 Tool 调用循环）
关键认知：LLM 不会“回调”Agent，它只返回 tool_call JSON；Agent 自己执行后再次请求 LLM
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
6
用户
输入层
ASR/UI/按键
ADK Runner
LlmAgent
AIBoxModel
(适配器)
AIBox LLM
安全策略
Tool
CarProperty
输出层
TTS/UI
第 1 轮 LLM 调用
Agent 本地执行 Tool
第 2 轮 LLM 调用（回填工具结果）
1. “有点热，空调调到22度”
2. UserRequest(text, 车况)
3. 组装 prompt
4. generateContent()
5. POST /v1/chat/completions
6. tool_call: setAcTemp(22)
7. LlmResponse(functionCall)
8. 校验：白名单? 范围16~30? 需确认?
9. ✔ 允许
10. setAcTemperature(22, driver)
11. {ok:true, current:22}
12. generateContent(+result)
13. POST … (stream)
14. “已调到22度”(流式)
15. LlmResponse(text)
16. 最终回答事件流
17. 边生成边 TTS + UI 卡片
18. ♫ 播报

## Slide 7
3.2 Agent 决策循环状态机
一次用户请求 = 2~N 次 LLM 调用；超时 / 取消 / 打断都要按循环设计
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
7
Idle
Composing
组装 prompt
CallingLLM
请求 AIBox
ParsingResponse
解析响应
Responding
TTS / UI
ExecutingTool
解析 tool_call
PolicyCheck
安全校验
RunTool
执行工具
WaitConfirm
二次确认
收到 UserRequest
prompt 就绪
收到响应
纯文本回答
含 tool_call
允许
高危操作
用户确认
回填 functionResponse
拒绝(回填原因)
用户取消 → Responding
TTS/UI 完成 → Idle
用户打断 / 超时 / 取消 → Idle
图例：
● 蓝：Agent 内部状态
● 紫：与 AIBox 交互
● 橙：Tool 执行路径
● 红：安全拦截 / 中断

## Slide 8
3.3 三种输入源归一化 & 4.1 输入层
所有入口统一转成 UserRequest，Agent 无需感知来源差异
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
8
♪ 语音
唤醒词 → ASR → 文本
▣ UI
点击“调低温度” → 预置意图文本
⌨ 按键
KEYCODE_VOICE_ASSIST → 拾音；自定义键 → 预置意图
UserRequest {
text: String
source: VOICE | UI | KEY
carContext: 速度/档位/温度/导航态
uiContext: 当前页面
}
ADK Runner
runAsync()
输入源 | 技术实现 | 备注
语音 | 唤醒词引擎(本地) → ASR | ASR 建议车机端优先，保证无 AIBox 时仍可用；AIBox 可作增强
UI | Compose 点击事件 → 意图文本 | 按钮“我要去公司” → text=“导航到公司”
物理按键 | KeyEvent.KEYCODE_VOICE_ASSIST / VHAL HW_KEY_INPUT | 短按拾音、长按取消

## Slide 9
4.2 Agent 层 (ADK Kotlin) 类结构
由当前工程 HelloTimeAgent.kt 直接演进；Tools 沿用 @Tool / @Param 注解 + KSP 生成 schema
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
9
LlmAgent
+ name: String
+ instruction: Instruction
+ model: Model
+ tools: List<Tool>
«interface» Model
+ name: String
+ generateContent(request, stream)
: Flow<LlmResponse>
AIBoxModel
- client: AIBoxClient
- fallback: Model?
+ generateContent(request, stream)
CarControlTools
@Tool setAcTemperature(temp, zone)
@Tool setWindow(position, zone)
@Tool setSeatHeater(level, zone)
NavigationTools
@Tool navigateTo(destination)
@Tool cancelNavigation()
MediaTools
@Tool play(query)
@Tool setVolume(level)
SafetyPolicy
+ check(toolName, args, carContext)
: Decision (beforeToolCallback)
model
implements
tools = xxx.generatedTools() (KSP 生成)
关键实现点：
① AIBoxModel : Model —— 替换 Gemini(...)；将 ADK LlmRequest(含 tools schema) 转为 OpenAI chat/completions，再把 tool_calls / content 转回 LlmResponse
② Session —— 用 ADK SessionService 保存多轮历史，按驾驶员账号隔离
③ 动态 Instruction —— 每次注入车况快照：“车速 60km/h、档位 D、车内 28℃、导航中”，让模型少问多做

## Slide 10
4.3 AIBox 通信层
设备发现 → 状态机 → 客户端；协议标准化为 OpenAI 兼容 API
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
10
设备发现
UsbManager
ATTACHED / DETACHED
ConnectivityManager
以太网接口 up/down
NsdManager (mDNS)
_aibox._tcp
AIBox 状态机
Absent→Ready→Busy…
客户端
OkHttp + SSE
OpenAI 兼容 / 流式
重试 / 超时 / 取消
(协程 Job)
READY
协议约定 (AIBox 侧实现)
GET /health
POST /v1/chat/completions
(tools, stream=true)
GET /v1/models
POST /v1/audio/transcriptions (可选)
物理链路 | 优点 | 缺点
USB-C (RNDIS / NCM 网卡模式) | 供电 + 数据一体，带宽足 | 需车机 USB Host 支持网卡驱动
车载以太网 (100BASE-T1) | 稳定、低延迟 | 需要硬件预留
Wi-Fi P2P | 无线便捷 | 干扰、功耗、配对复杂

## Slide 11
4.4 Tools 执行层：安全校验流程
LLM 输出参数视为不可信输入；按危险等级分级放行
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
11
LLM 返回
tool_call JSON
参数反序列化
+ Schema 校验
白名单?
参数范围
合法?
危险等级
车速 > 0?
语音 / UI
二次确认
拒绝
回填原因给 LLM
执行
→ 结构化结果回填 LLM
是
是
L0 只读 / L1 舒适
否
否
L2 行车相关
否(停车)
是(行驶中)
L3 高危
确认
取消
等级 | 示例 | 策略
L0 只读 | 查油量、天气、时间 | 直接执行
L1 舒适 | 空调、座椅加热、音乐、音量 | 直接执行
L2 行车相关 | 车窗、天窗、后备箱、导航变更 | 行驶中需确认
L3 高危 | 车门解锁、支付、删除数据 | 始终确认 + 身份校验
4.5 输出层要点
• 流式 TTS：LLM 每输出一个句子片段即送 TTS，首字延迟 < 1s
• UI 卡片：Tool 结果渲染为结构化卡片（导航路线、歌曲封面）
• 打断机制：方向盘按键 / 新唤醒 → Job.cancel() 同时取消 LLM 请求与 TTS

## Slide 12
5. AIBox 热插拔状态机 & 降级路由
“插拔式”意味着必须处理“不在线”场景；降级层同样实现 Model 接口，Agent 无需感知
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
12
Absent
Attached
Booting
Ready
Busy
Degraded
Error
检测到设备
建立链路
/health 模型已加载
请求中
完成
心跳失败×3
心跳恢复
超时/加载失败
重试
任意状态检测到拔出 → Absent（Busy 时取消进行中请求）
AIBox 状态机
降级路由
UserRequest
AIBox 状态?
AIBox LLM
完整 Agent 能力
有网络 &
允许云端?
云端 LLM
Gemini / OpenAI 兼容
本地规则引擎
关键词 → 直接映射 Tool
提示：AI 盒子未连接
仅支持基础指令
Ready
非 Ready
是
否
无法匹配

## Slide 13
6. 安全与权限设计
数据边界 · 控制面 · 链路安全
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
13
数据边界
敏感数据
通讯录 / 精确位置 / 账号
可外发数据
意图文本 / 脱敏车况
🚗 车机
📦 AIBox
仅车机内处理
发送
控制面
Tool 白名单
按车型/权限配置
参数 Schema 校验
拒绝越界 / 注入
危险操作确认
L2 行驶中 / L3 始终
审计日志
谁·何时·执行了什么
链路安全
AIBox 设备鉴权
证书 / 配对码
传输加密
TLS
• Prompt 注入防护：LLM 输出参数视为不可信输入，一律做 Schema + 业务范围校验
• 凭证管理：API Key 禁止硬编码进 APK（当前 HelloTimeAgent.kt 示例 Key 需移除并吊销）
• 设备鉴权：只接受配对过的 AIBox，防止恶意设备伪装
• 最小权限：Agent App 只申请必要的 Car.PERMISSION_*

## Slide 14
7. 性能与时延优化
目标：首字反馈 < 2.5s（“调空调”场景时延分解）
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
14
ASR 识别
400 ms
组装 prompt
50 ms
AIBox 推理 (tool_call)
650 ms
策略校验 + 执行 Tool
150 ms
AIBox 推理 (首 token)
550 ms
TTS 首字播报
400 ms
0ms
500ms
1000ms
1500ms
2000ms
优化手段 | 效果
流式输出 + 分句 TTS | 首字反馈时间大幅降低
System Prompt KV Cache | AIBox 侧缓存固定 system prompt，减少 prefill
简单指令跳过第 2 轮 | L0/L1 工具可用模板直接播报“已调到 22 度”，省一次 LLM 调用
并行 Tool 执行 / Tool 结果精简 | 多个 tool_call 协程并发；只回填必要字段
本地 ASR / 长连接 | 避免音频跨设备传输；AIBox Ready 时保持 keep-alive

## Slide 15
8. 常见理解误区澄清
原始理解 vs 修正后：核心差别在于“谁主导循环”
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
15
❌ 原始理解（单向直线）
输入
Agent
访问 AIBox
AIBox 大模型
回调 Agent
Agent 执行 Tools
LLM 不会主动回调！
✅ 修正后（Agent 主导循环）
输入
Agent 组装 prompt
请求 AIBox
响应类型?
Agent 校验
+ 执行 Tool
输出
TTS / UI
tool_call JSON
最终文本
回填结果，再次请求 (循环 2~N 次)
执行权与循环控制权都在车机侧 Agent；AIBox 只是推理引擎。
# | 原始理解 | 正确认知
1 | “AIBox 回调 Agent” | LLM 是无状态被调用方，只返回 tool_call JSON；Agent 解析后自己执行并再次请求
2 | 流程是单向直线 | 实际是循环：一次请求 = 2~N 次 LLM 调用；超时/取消/打断按循环设计
3 | 语音直接进 Agent / 未考虑插拔 / Tools 无门槛 | 需 ASR/TTS 环节；需状态机 + 降级；需白名单 + 校验 + 分级确认

## Slide 16
9. 工程落地路线图
四阶段推进，每阶段可独立验证
Android 车机 AI 集成架构方案 · ADK Kotlin + 可插拔 AIBox
16
阶段 1 · 打通链路
• 实现 AIBoxModel : Model
• AIBox 跑起 OpenAI 兼容服务
• 复用 HelloTimeAgent 验证 tool-call 循环
阶段 2 · 车控 Tools
• CarPropertyManager 封装为 @Tool
• 导航 / 媒体 Tools
• 车况快照注入 prompt
阶段 3 · 热插拔 & 降级
• USB / 网口发现 + 状态机
• 心跳 & 重连
• 本地规则引擎降级
阶段 4 · 安全 & 体验
• 安全策略引擎 (分级确认)
• 流式 TTS + 打断
• 审计日志 / 设备鉴权
与当前工程的对应关系
当前文件 | 演进方向
HelloTimeAgent.kt → TimeService | 拆分为 CarControlTools / NavigationTools / MediaTools，保持 @Tool 注解写法
HelloTimeAgent.kt → class OpenAI : Model (TODO) | 实现为 AIBoxModel，对接 AIBox 的 OpenAI 兼容接口
HelloTimeAgent.kt → model = Gemini(...) | 替换为 AIBoxModel(fallback = Gemini(...))
MainActivity.kt | 增加输入归一化层：语音 / UI / 按键 → UserRequest
新增 | AIBoxManager（发现 + 状态机 + 心跳）、SafetyPolicy（beforeToolCallback）

## Slide 17
总结
✅ 分层思路正确：输入 → Agent → 推理 → Tools → 输出
✅ 大模型放 AIBox、Agent 放车机，算力与控制解耦合理
⚠ 关键修正：不是“AIBox 回调 Agent”，而是“Agent 反复调用 AIBox，AIBox 只返回决策，Agent 自己执行并再问”
⚠ 必须补齐：ASR/TTS 环节、热插拔状态机与降级、Tools 安全分级
AIBox = 大脑的推理算力，Agent = 真正的控制中枢